石城管发〔2022〕13号

石柱土家族自治县城市管理局

石柱县2021年第四季度城镇供水水质公示

为加强我县城镇供水规范化管理，提高水质合格率，保障城镇居民供水安全，我县对城镇供水水质实行了企业自检、部门抽检、行业监督的监管体系。根据《重庆市城市管理局关于加强城市供水水质管理的指导意见》（渝城管局发〔2020〕4号）和城市供水精细化管理的工作要求，县城市管理局委托县疾控中心开展城市供水水质日常监测，为提高市民对供水水质情况的知情权，自觉接受社会监督，根据水质日常监测和监管情况，现将我县城区和部分城镇供水单位2021年第3季度水质情况公示如下。

附件：1.2021年第4季度季度水质公示表

2.石柱县部分城镇2021年第4季度供水水质公示表

石柱土家族自治县城市管理局

2022年1月 17日

石柱县城市管理局办公室 2022年1月18日印

| 附件1 2021年第4季度季度水质公示表 石柱县城区2021年第4季度供水水质公示表(10月） |
| --- |
| 月份 | 公示项目 | 检测单位 | 检测项目、标准及结果 |
|  |  |  | pH 无量纲 | 菌落 总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100 ml | 耐热大肠 菌群 MPN/100 ml | 大肠 埃希氏菌 MPN/100 ml | 浑浊度NTU | 臭和味 | 二氧化氯 mg/L | 色度 (度) | 肉眼 可见物 | 三氯甲烷mg /L | 四氯化碳mg /L | 耗氧量mg/L | 硝酸盐氮mg/L | 氯化物mg/L | 硫酸盐mg/L | 总硬度 (CaCO3计) mg/L | 铝 mg/L |
| 7 | 水投双庆水厂出厂水 | 石柱县疾病预防控制中心 | 7.439 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.56 | 无 | 0.13 | ＜5 | 无 | ＜0.006 | ＜0.0002 | 1.45 | ＜0.100 | 3.14 | 17.4 | 120.3 | ＜0.008 |
|  | 水投双庆水厂管网水 |  |  | 未检出 | 未检出 |  |  | 0.72 | 无 | 0.02 | ＜5 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | GB5749-2006标准限值 |  | 6.5-8.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 |  | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | 0.1-0.8(管网水≥0.02) | 15 | 无 | 60 | 2 | 3，水源限制时为5 | 10 | 250 | 250 | 450 | 0.2 |
|  | 公示项目 |  | 检测项目、标准及结果 |
|  |  |  | 溶解性总固体 mg/L | 氟化物 mg/L | 氰化物 mg/L | 挥发酚mg/L | 六价铬mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | Zn mg/L | Pb mg/L | Cd mg/L | Fe mg/L | Cu mg/L | Mn mg/L | As mg/L | Hg mg/L | Se mg/L | 氯酸盐 mg/L | 亚氯酸盐 mg/L |  |
|  | 水投双庆水厂出厂水 |  | 166 | ＜0.200 | ＜0.002 | ＜0.0020 | ＜0.0040 | ＜0.050 | ＜0.100 | ＜0.010 | ＜0.00500 | ＜0.100 | ＜0.200 | ＜0.100 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | 0.329 | 0.164 |  |
|  | 水投双庆水厂管网水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GB5749-2006标准限值 |  | 1000 | 1 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1 | 0.01 | 0.005 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 10 | 0.7 | 0.7 |  |

| 石柱县城区2021年第4季度供水水质公示表(11月） |
| --- |
| 月份 | 公示项目 | 检测单位 | 检测项目、标准及结果 |
|  |  |  | pH 无量纲 | 菌落 总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100 ml | 耐热大肠 菌群 MPN/100 ml | 大肠 埃希氏菌 MPN/100 ml | 浑浊度NTU | 臭和味 | 二氧化氯 mg/L | 色度 (度) | 肉眼 可见物 | 三氯甲烷mg /L | 四氯化碳mg /L | 耗氧量mg/L | 硝酸盐氮mg/L | 氯化物mg/L | 硫酸盐mg/L | 总硬度 (CaCO3计) mg/L | 铝 mg/L |
| 8 | 水投双庆水厂出厂水 | 石柱县疾病预防控制中心 | 7.297 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.58 | 无 | 0.2 | ＜5 | 无 | ＜0.006 | ＜0.0002 | 1.61 | 0.474 | 1.13 | 24.2 | 138.9 | ＜0.008 |
|  | 水投双庆水厂管网水 |  |  | 未检出 | 未检出 |  |  | ＜0.50 | 无 | 0.06 | ＜5 |  |  |  | 1.61 |  |  |  |  |  |
|  | GB5749-2006标准限值 |  | 6.5-8.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 |  | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | 0.1-0.8(管网水≥0.02) | 15 | 无 | 60 | 2 | 3，水源限制时为5 | 10 | 250 | 250 | 450 | 0.2 |
|  | 公示项目 |  | 检测项目、标准及结果 |
|  |  |  | 溶解性总固体 mg/L | 氟化物 mg/L | 氰化物 mg/L | 挥发酚mg/L | 六价铬mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | Zn mg/L | Pb mg/L | Cd mg/L | Fe mg/L | Cu mg/L | Mn mg/L | As mg/L | Hg mg/L | Se mg/L | 氯酸盐 mg/L | 亚氯酸盐 mg/L |  |
|  | 水投双庆水厂出厂水 |  | 180 | ＜0.200 | ＜0.002 | ＜0.0020 | ＜0.0040 | ＜0.050 | ＜0.100 | ＜0.00500 | ＜0.00040 | ＜0.100 | ＜0.200 | ＜0.100 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | 0.177 | 0.238 |  |
|  | 水投双庆水厂管网水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GB5749-2006标准限值 |  | 1000 | 1 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1 | 0.01 | 0.005 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 10 | 0.7 | 0.7 |  |

| 石柱县城区2021年第4季度供水水质公示表( 12月） |
| --- |
| 月份 | 公示项目 | 检测单位 | 检测项目、标准及结果 |
|  |  |  | pH 无量纲 | 菌落 总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100 ml | 耐热大肠 菌群 MPN/100 ml | 大肠 埃希氏菌 MPN/100 ml | 浑浊度NTU | 臭和味 | 二氧化氯 mg/L | 色度 (度) | 肉眼 可见物 | 三氯甲烷mg /L | 四氯化碳mg /L | 耗氧量mg/L | 硝酸盐氮mg/L | 氯化物mg/L | 硫酸盐mg/L | 总硬度 (CaCO3计) mg/L | 铝 mg/L |
| 9 | 水投双庆水厂出厂水 | 石柱县疾病预防控制中心 | 7.548 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.50 | 无 | 0.12 | ＜5 | 无 | ＜0.00601 | ＜0.000199 | 0.86 | 0.568 | 0.287 | 29.4 | 143.4 | ＜0.008 |
|  | 水投双庆水厂管网水 |  |  | 未检出 | 未检出 |  |  | 0.64 | 无 | 0.04 | ＜5 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | GB5749-2006标准限值 |  | 6.5-8.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 |  | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | 0.1-0.8(管网水≥0.02) | 15 | 无 | 60 | 2 | 3，水源限制时为5 | 10 | 250 | 250 | 450 | 0.2 |
|  | 公示项目 |  | 检测项目、标准及结果 |
|  |  |  | 溶解性总固体 mg/L | 氟化物 mg/L | 氰化物 mg/L | 挥发酚mg/L | 六价铬mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | Zn mg/L | Pb mg/L | Cd mg/L | Fe mg/L | Cu mg/L | Mn mg/L | As mg/L | Hg mg/L | Se mg/L | 氯酸盐 mg/L | 亚氯酸盐 mg/L |  |
|  | 水投双庆水厂出厂水 |  | 190 | ＜0.200 | ＜0.002 | ＜0.0020 | ＜0.0040 | ＜0.050 | ＜0.100 | ＜0.00500 | ＜0.00040 | ＜0.100 | ＜0.200 | ＜0.100 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | 0.287 | 0.102 |  |
|  | 水投双庆水厂管网水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GB5749-2006标准限值 |  | 1000 | 1 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1 | 0.01 | 0.005 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 10 | 0.7 | 0.7 |  |
| 附件2 |
| 石柱县部分城镇2021年第4季度供水水质公示表 |
| 序号 | 水厂名称 | 检测单位 | 检测日期 | 检测项目、标准及结果 | 备注 |
|  |  |  |  | 浑浊度（NTU) ≤1，水源与技术条件限制时≤3 | 色度（度）≤15 | 臭和味（无） | 肉眼可见物（无) | 二氧化氯（mg/L）≥0.1，＜0.8末梢水≥0.02 | 菌落总数（cfu/ml) ≤100 | 总大肠菌群（MPN/100ml)不得含有 | 耐热大肠菌群（MPN/100ml)不得含有 | 耗氧量 (mg/l)≤3 |  |
| 1 | 黄水水厂 | 黄水水厂 | 10月20日 | 0.82 | / | 无 | 无 | 0.36 | / | / | / | / |  |
| 2 | 跳脚石水厂 | 跳脚石水厂 | 11月11日 | 0.42 | 1 | 无 | 无 | 0.29 | 15 | 未检出 | / | / |  |
| 3 | 西沱镇水厂 | 西沱镇水厂 | 10月2日 | 0.36 | <5 | 无 | 无 | 0.24 | / | / | / | / |  |
| 4 | 桃花王场水厂 | 桃花王场水厂 | 11月28日 | 0.86 | <5 | 无 | 无 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | / | 1.52 |  |
| 5 | 桃花沿溪水厂 | 桃花沿溪水厂 | 12月28日 | 0.88 | <5 | 无 | 无 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | / | 1.26 |  |
| 6 | 龙沙水厂 | 龙沙水厂 | 11月10日 | 0.81 | / | 无 | 无 | 0.31 | / | / | / | / |  |
| 7 | 沙子水厂 | 沙子水厂 | 10月28日 | 0.76 | / | 无 | 无 | 0.26 | / | / | / | / |  |
| 8 | 悦崃水厂 | 悦崃水厂 | 11月24日 | 0.81 | / | 无 | 无 | 0.41 | / | / | / | / |  |
| 9 | 马武水厂 | 马武水厂 | 12月20日 | 0.90 | / | 无 | 无 | 0.28 | / | / | / | / |  |
| 10 | 黄鹤水厂 | 黄鹤水厂 | 12月28日 | 1.1 | / | 无 | 无 | 0.25 | / | / | / | / |  |
| 11 | 冷水水厂 | 冷水水厂 | 11月10日 | 0.72 | / | 无 | 无 | 0.37 | / | / | / | / |  |
| 12 | 枫木水厂 | 枫木水厂 | 12月14日 | 0.75 | / | 无 | 无 | 0.42 | / | / | / | / |  |
| 13 | 桥头水厂 | 桥头水厂 | 12月4日 | 0.81 | / | 无 | 无 | 0.24 | / | / | / | / |  |
| 14 | 大歇水厂 | 大歇水厂 | 12月23日 | 0.72 | / | 无 | 无 | 0.28 | / | / | / | / |  |
| 15 | 鱼池水厂 | 鱼池水厂 | 11月16日 | 1.3 | / | 无 | 无 | 0.3 | / | / | / | / |  |
| 16 | 临溪水厂 | 临溪水厂 | 10月21日 | 0.8 | / | 无 | 无 | 0.34 | / | / | / | / |  |