重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（石）环准〔2024〕008号

国能重庆市石柱县新能源开发有限公司：

你单位报送的石柱县共享储能电站项目环评文件及相关报批申请材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的规定，原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（统一社会信用代码：915000002028031195）编写的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，批准该项目在重庆市石柱土家族自治县鱼池镇、金彰工业园建设。

二、项目主要建设内容及规模：项目总占地面积约88亩。其中，北部鱼池镇26818m2，鱼池站围墙内面积9953.74m2；南部金彰工业园32058m2，金彰站围墙内面积30765m2。项目包括金彰共享储能电站、鱼池共享储能电站两处电化学储能电站，规划总容量 300MW/600MWh。其中：鱼池镇100MW/200MWh，金彰工业园区200MW/400MWh，一期100MW/200MWh、二期100MW/200MWh。金彰站、鱼池站内设 110kV 升压站各1座，其中鱼池110kV升压站户外布置，配置 1 台三相二绕组、自冷却型、油浸式低损耗有载调压电力变压器，主变容量为120MVA，型号 SZ18-120000/110；电压等级：110/35kV；金彰 110kV升压站户外布置，一期、二期工程共布置 2 台三相二绕组、自冷却型、油浸式低损耗有载调压电力变压器，建设规模 2×120MVA。型号为 SZ18-120000/110；电压等级：110/35kV。

三、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告表提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）废水污染措施。施工废水经沉淀池处理后循环使用或回用于施工场地、道路的洒水抑尘；生活污水依托周边居民自有的旱厕处理后农用。

（二）废气污染措施。采取洒水抑尘、设置围挡、加强运输车辆管理、选用环保设备等措施，减小施工扬尘和机具尾气不利影响。

（三）噪声污染措施。采取施工机械合理布局、设置围挡、合理安排施工时间、隔声、吸声、减振处理等措施，减小不利影响，运行期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）的相应要求。

（四）固体废物处理措施。施工期生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理；建筑垃圾及弃方运至渣场处置。运行期固体废物废旧磷酸铁锂蓄电池由厂家回收，变压器油滤渣、废铅蓄电池组，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处理。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置，设专人管理。

（五）电磁环境污染防治措施。合理布置变电站主变及配电装置；采取合适的相序排列方式和架设高度，加强电磁环境管理。确保升压站厂界环境敏感点的工频电场强度和工频磁感应强度分别控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中所规定的相应限值内。

（六）环境风险防范措施。强化环境风险分析及防范，做好应急预案，防止事故发生，严格遵守安全生产相关规定，实现安全生产。

（七）认真落实报告表提出的其他污染防治措施。

四、做好环境风险防范工作，加强环境风险管理，把突发性环境污染事故降低到最低程度，防止因事故引发环境污染。

五、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

七、该项目的环境保护日常监督管理工作由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队负责。

石柱土家族自治县生态环境局

2024年3月21日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队