重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（石）环准〔2024〕009号

国能重庆市石柱县新能源开发有限公司：

你单位报送的国能石柱大堡梁风电扩建项目（项目代码：2309-500240-04-01-384995）环评文件及相关报批申请材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的规定，原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（统一社会信用代码：915000002028031195）编写的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，批准该项目在重庆市石柱县三星乡、六塘乡、龙潭乡建设。

二、项目主要建设内容及规模：该项目拟在石柱土家族自治县三星乡、六塘乡、龙潭乡建设国能石柱大堡梁风电扩建项目。项目总占地面积7.73hm²，其中永久占地0.73hm²，临时占地7.00hm²。永久性占地包括风机基础、箱变基础等占地，临时占地包括吊装平台、弃渣场等工程区占地。建设内容主要包括18 台6.7MW 的 WTG4 型风力发电机组，配套建设 18 台箱式变 电站，总装机容量为 120MW（其中一台限发至6.1MW） ，35kV集电线线路 ，弃渣场、吊装平台等工程。

项目总投资 66700 万元，其中环保投资 880 万元，环保投资占总投资比例为 1.32%。

三、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告表提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）废水污染防治措施。施工期，施工废水主要为施工作业废水和施工人员生活污水。施工作业废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水以及施工燃油机械维护和冲洗产生的含油废水，主要污染物为SS和石油类，经沉淀、除油处理达标后回用于场地洒水。生活污水统一收集、排放至施工营地内的临时化粪池内处理后用于施工营地附近区域的林草地浇灌，施工结束后及时对化粪池进行清理并掩埋。生活污水不得排入临近的周边沟渠，不得与雨水混合后外排。

（二）废气污染措施。施工期，废气主要为施工扬尘和燃油废气，以及施工机械作业和运输车辆产生燃油废气。加强对渣土运输车辆的检查、维护和保养，施工区域边界设置密闭围栏，采取降尘措施，施工现场的浮土必须及时湿水清扫；运输车辆采取遮盖和防护措施。

（三）噪声污染措施。施工期，噪声主要是来自挖掘机、推土机、载重汽车、振捣棒等施工机具作业时产生的噪声。通过合理安排施工机械布局，使高噪声源设备尽量远离野生动物、鸟类栖息的林区；加强工程区施工机械、动力设备的维护保养，淘汰落后的高噪施工设备，选取能耗小，噪声低，振动小的先进施工机械，避免夜间施工等防治措施降低噪声影响。运营期，噪声主要为风机运行产生的噪声。风机轮毂为中心、半径300m范围的球形区域划定为本项目风机的噪声防护距离。通过提高加工工艺和安装精度，加强齿轮和轴承保持良好的润滑条件，加强风机的日常维护，对风机机械噪声采取阻尼减震、隔声、消声、吸声及隔振措施等措施降低噪声的影响。

（四）固体废物处理措施。施工期，固体废物主要为施工人员生活垃圾、施工产生的土石方、建筑弃渣，将弃土弃渣运输至弃渣场处置，生活垃圾、废弃装修材料等统一收集并交由环卫部门处理，严格管控固体废物去向等措施降低施工期产生的固体废物对环境的影响。运营期，固体废物主要为生活垃圾和风机检修产生的废润滑油。生活垃圾由当地环卫部门收集处理，风机检修产生的废润滑油，采用专用容器分别收集暂存于升压站内设置的危废贮存库内，定期交由有危废处理资质的单位外运处置。

（五）生态环境保护措施。施工期，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止破坏生态保护红线内的植被。挖填方等应进行防护，减少水土流失。设置遮挡维护，设临时挡土墙、排水沟，土地平整。弃土弃渣清运至弃渣场并分层堆放，并做好相关拦挡措施，完工后做好生态环境的恢复工作。临时占地在施工结束后要及时复植。运营期，风机的叶片、塔架的护套上涂上能吸引鸟类注意力的反射紫外线涂层和颜色醒目的警戒色，避免鸟类撞击风机。加强对风机平台和道路边坡绿化植被生长初期管护工作，确保其成活率，及时进行绿化植物的补种和维护。

（六）认真落实报告表提出的其他污染防治措施。

四、做好环境风险防范工作，加强环境风险管理，把突发性环境污染事故降低到最低程度，防止因事故引发环境污染。

五、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

七、该项目的环境保护日常监督管理工作由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队负责。

石柱土家族自治县生态环境局

2024年4月7日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队